|  | 附件2 浙江省预拌混凝土行业清洁生产升级改造验收标准 |
| --- | --- |
| 分类 |  | 判断依据 | 条件类型 | 是 | 否 | 验收说明 |
| 前置 条件 | 1 | 完成《浙江省预拌混凝土行业清洁生产实施方案》（浙商务联发〔2016〕87号）中强制性条件的改造内容为本轮清洁生产升级改造验收的前置条件。 | 否决项 |  |  | 未进行第一轮清洁生产验收的企业，需按照《浙江省预拌混凝土行业清洁生产实施方案》（浙商务联发〔2016〕87号）先行验收；已通过第一轮清洁生产验收企业，在本轮验收时对 87号文有关内容进行抽查。 |
|  | 2 | 近一年内无环保部门违法记录，或有违法情形已完成整改。 | 否决项 |  |  | 开展验收前一年内无环保处罚等违法行为，或者一年内有违法行为，但能证明已完成整改。 |
| 分类 | 序号 | 判断依据 | 条件类型 | 分值 | 得分 | 验收说明 |
| 原材料和能源 | 1 | 制定砂石料、粉料、外加剂等进料、储存、使用、场地清理等清洁生产相关管理制度，并有专人负责。 | 打分项 | 4 |  | 详见验收细则 |
|  | 2 | 建立物料平衡制度，定期对原辅材料和生产用水开展物料平衡分析，结合成本考核工作每个月至少开展一次。 | 打分项 | 2 |  | 详见验收细则 |
|  | 3 | 制定运输车辆和装载车辆管理制度，设立油耗考核指标。 | 打分项 | 2 |  | 详见验收细则 |
|  | 4 | 企业制定专门的用能（水）管理制度，对生产用能（水）进行定量考核，明确水的梯级利用、循环利用和废水回用等节水措施和要求，持续降低单位产品新水消耗和能源消耗。 | 打分项 | 4 |  | 详见验收细则 |
|  | 5 | 配备计量器具，对企业整体用能（水）、主要耗能（水）设备和工序均进行计量和考核。 | 打分项 | 4 |  | 详见验收细则 |
| 废水处理回用 | 6 | 按JC/T2647的规范要求，明确不同强度等级产品的废水、废浆的含固量控制、生产掺入比例及再利用的混凝土类型。 | 打分项 | 6 |  | 详见验收细则 |
|  | 7 | 使用压滤机对已有废水、废浆进行压滤，压滤后的净化回收水通过专用管道进入废水应急池临时储存，并及时予以回用。 | 打分项 | 4 |  | 详见验收细则 |
|  | 8 | 试验室废水（列入危废的试验室废液除外）收集，并适当处理实现回用于生产。 | 打分项 | 4 |  | 详见验收细则 |
|  | 9 | 车辆维修车间附近区域和车辆停放区域地面冲洗水设置隔油预处理设施，隔油预处理后再汇入废水回用系统。 | 打分项 | 6 |  | 详见验收细则 |
|  | 10 | 制定有雨污分流、清污分流、生产和试验室废水处理回用管理制度，废水回用数量定期统计汇总，接入生产信息管理（ERP）系统；在厂区设立走水管道平面图；废水管理有专人负责，列入考核指标。 | 打分项 | 6 |  | 详见验收细则 |
| 废渣处置 | 11 | 产生的各类塑性废渣及时投入砂石分离设施分离成可回收的砂石料和废水分别进行回用。回厂的报废混凝土应在凝固前进入砂石分离设施分离。 | 打分项 | 4 |  | 详见验收细则 |
|  | 12 | 企业信息管理（ERP）系统应对出厂混凝土装载量进行严格控制，日平均混凝土剩余回厂量控制在2‰以下（数据采用月平均值）。 | 打分项 | 2 |  | 详见验收细则 |
|  | 13 | 分别设置沉淀及压滤废渣和硬化废渣的室内临时堆场，两类废渣按照资源综合利用要求分别以合适的方式回收利用。 | 打分项 | 4 |  | 详见验收细则 |
|  | 14 | 企业按国家危废管理要求建设标准的危废临时储存场所，不同类别的危废按规定方式存放，处置。 | 打分项 | 4 |  | 详见验收细则 |
|  | 15 | 制定有报废混凝土、废渣等生产固废的源头减量措施和现场管理制度；废弃混凝土和其它可回收废渣的数量定期统计汇总，并接入生产信息管理（ERP）系统，有专人负责，列入考核指标。 | 打分项 | 4 |  | 详见验收细则 |
| 粉尘处理 | 16 | 粉料仓配置主动清灰式除尘器，正常工作期间，除尘器和进料管接口周围现场没有明显可见的粉尘排放。 | 打分项 | 4 |  | 详见验收细则 |
|  | 17 | 搅拌机搅拌仓、粉料计量仓、砂石料进料仓全封闭并配有规范的主动清灰式除尘设施，相关仓之间设置气压平衡管，主机料仓之间的软连接采用波纹管或不透气革布材料。 | 打分项 | 6 |  | 详见验收细则 |
|  | 18 | 制定主机除尘器和粉料仓除尘器使用规范、维护保养和现场管理制度等，有记录台账，并有专人负责。 | 打分项 | 4 |  | 详见验收细则 |
| 其他 | 19 | 粉料装载车的粉料入库采用粉料输送空压机或装载车自带的场电空压系统取代车载柴油动力空压系统。 | 打分项 | 4 |  | 详见验收细则 |
|  | 20 | 骨料传输带配备清扫装置和底板托盘，传输过程中产生的废水、砂石料集中收集回用，皮带下方干净整洁。 | 打分项 | 4 |  | 详见验收细则 |
|  | 21 | 外加剂液体输送系统密闭连接，硬式接口位置在防渗漏围堰范围内。 | 打分项 | 4 |  | 详见验收细则 |
|  | 22 | 骨料运输车应采取适当方式卸料，卸料后应清理干净方可驶离装卸料区域，设置缓冲隔离区，缓冲区内的洒落砂石料及时清理，缓冲区外不得有明显的物料滴落痕迹。 | 打分项 | 6 |  | 详见验收细则 |
|  | 23 | 建立设备维护保养制度，并设立保养台账；制定落后设备年度淘汰计划。建立设备管理台账，台账内容至少应包括设备型号、生产年份、使用年份、配置功率、使用场所等。 | 打分项 | 2 |  | 详见验收细则 |
|  | 24 | 不使用排放明显黑烟的运输车辆和企业内部非道路燃油移动机械；且相关车辆设备符合国家排放标准。 | 打分项 | 4 |  | 详见验收细则 |
|  | 25 | 制定车辆停放管理制度，运输车辆修理车间设置在室内，设置专门的运输车辆停放区域，并设置标识。 | 打分项 | 2 |  | 详见验收细则 |
| 加分条款 | 1 | 生产现场管理水平处于行业领先，符合现代化工业企业管理标准。 | 加分项 | 2 |  | 详见验收细则 |
|  | 2 | 企业配置有先进水处理净化设施和领先水处理工艺；配置有压滤废渣资源化设施或硬化废渣破碎设备。 | 加分项 | 2 |  | 详见验收细则 |
|  | 3 | 厂区清洁、绿化水平高，排水走水管道清洁通畅，设计科学合理。 | 加分项 | 2 |  | 详见验收细则 |
|  | 4 | 企业采用新能源搅拌车（转载车）或安装光伏发电系统。 | 加分项 | 2 |  | 详见验收细则 |
|  | 5 | 获得绿色工厂等证明清洁生产先进水平的荣誉称号。 | 加分项 | 2 |  | 详见验收细则 |

说明：

1.验收标准条款总共26条，分否决项、打分项、加分项3类；其中否决项1条、打分项25条，加分项5条。否决项为必须达到的条款，必须全部符合验收才予通过。打分项条款25条，每条2至6分；加分项共5项，每项2分。达标企业验收得分须80分（含80分）以上；创新中心及示范企业验收需达到92分（含92分）以上，且同时满足2条（含2条）以上的加分项。

2. 期间，若国家、地方政策和行业标准进行了修订，则按修订后的新标准、新政策执行。

3. 塑性废渣：指未凝结硬化，可经砂石分离设备分离为骨料和废浆的废渣。废渣主要包括报废混凝土、混凝土及原材料试验检验废料、设备和罐车附着混凝土、漏洒混凝土、生产区污水沟、污水池清理出来的沉渣等。

4.硬化废渣：指已凝结硬化，不可经砂石分离设备分离为骨料和废浆的废渣。主要包括混凝土及原材料破型试件、凝结硬化的废渣等。

5.上述验收标准应与各地方法律法规相统一，若不一致，按照要求标准孰高为依据，各地应结合当地实际情况参照执行。